讲解数字兆欧表产品特征及使用注意事项

数字兆欧表产品特征：

1. 输出功率大、带载能力强，抗*力强。

本表外壳由高强度铝合金组成，机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器，对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA，很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

2. 本仪表不需人力作功，由电池供电，量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。

3. 本表输出短路电流可直接测量，不需带载测量进行估算。

数字兆欧表注意事项：

1、兆欧表使用时必须平放。

2、兆欧表转速每分钟120转/分。

3、自查：A、开路试验；兆欧表转数达到120r/min，指针应在“∝”处。

B、短路，慢慢地转动兆欧表，指针应在“0”处。

4、电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ。

5、测量线路绝缘时：相与相≥0.38MΩ、相与零≥ 0.22MΩ。

6、中、小型电动机一般选用500－1000型。

7、若测得这相电阻是零的话说明这相已短路。

8、若测得这相电阻是0.1或0.2MΩ的话则说明这相绝缘电阻性能已降低。

9、电器设备的绝缘电阻是越大越好。

10、结论：电动机或线路的绝缘电阻性能降低、短路。需要维修，不能使用。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！